Obec

Vítějeves

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 6 /2005

o závazných částech

územního plánu obce Vítějeves

Zastupitelstvo obce Vítějeves vydává v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění  a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Článek 1

Účel vyhlášky

1. 	Vyhláška vymezuje závaznou část schváleného Územního plánu obce Vítějeves, která je závazným podkladem pro zpracování a schvalování navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.

2. 	Touto vyhláškou se stanoví závazné zásady uspořádání území a limity jeho využití, zásady pro vymezení zastavitelného a nezastavitelného území, omezení změn v užívání staveb, zásady uspořádání dopravního technického a občanského vybavení, vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a ploch asanací.

Článek 2

Rozsah platnosti

1. 		Vyhláškou se vymezuje závazná část Územního plánu obce Vítějeves, zpracovaného pro katastrální území Vítějeves schváleného Zastupitelstvem obce Vítějeves usnesením přijatým na zasedání dne 18. srpna 2005.

2.		Platnost závazné části Územního plánu obce Vítějeves je stanovena do doby schválení nové územně plánovací dokumentace. Změny závazné části Územního plánu obce Vítějeves budou po vlastním schválení těchto změn vyhlašovány jako změny a doplňky této vyhlášky.

3.       	Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších právních předpisů.

Článek 3

Lhůty aktualizace

1.	Aktualizace Územního plánu obce Vítějeves bude provedena v případě větších nutných zásahů do koncepce řešení nebo v případě zásadní změny legislativních předpisů v oblasti stavebního práva, cca 1x za 5 roků.

Článek 4

Vymezení pojmů

Pro účely stanovení regulativů jednotlivých funkčních ploch se vymezují tyto základní pojmy:

1. Podmíněnost regulativů

přípustné: jsou základní činnosti, děje a zařízení v území obvyklé; realizovatelné (povolitelné) bez jmenovitého omezení, pouze za podmínek vymezení nebo určení obsahem příslušné platné právní úpravy

podmínečně přípustné: nejsou standardní součástí činností, dějů a zařízení v území obvyklých; realizovatelné (povolitelné) po pečlivém individuálním posouzení povolujícím orgánem a shledání, že v konkrétní situaci jsou splněny pro takové případy přímo v předmětu regulativu deklarované podmínky, současně však musí být splněny podmínky vymezené nebo určené obsahem příslušné platné právní úpravy

nepřípustné: jsou činnosti, děje a zařízení nerealizovatelné (nepovolitelné) za žádných podmínek (po dobu platnosti takto pojaté části schválené územně plánovací dokumentace)

2. Charakteristika některých činností a míra jejich únosnosti

chov drobného zvířectva - rozumí se maloprodukční chovatelská činností drobných hospodářských zvířat (např. slepice, králíci apod.) pro účely zásobování vlastní rodiny, pokud nedochází k obtěžování sousedních nemovitostí, a to zejména zápachem, a pokud se tak neděje podnikatelským způsobem

drobná pěstitelská činnost - rozumí se nepodnikatelské pěstování zemědělských produktů malopěstitelským způsobem pro účely zásobování vlastní rodiny

živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku

provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i stánek a obdobné zařízení, zejména prodejní.

nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území - rozumí se technická zařízení zajišťující zásobování vodou, odvádění odpadních vod, zásobování elektrickou energií s výjimkou vzdušného vedení VN a VVN, zásobování plynem, telekomunikace a spoje, zásobování teplem - vyjma nových tepelných zdrojů (výtopen)

neobtěžující a nerušící činnosti - rozumí se takové činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují, neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nad míru obvyklou a přípustnou, která bude v konkrétních případech posouzena a stanovena na základě hygienických předpisů

částečně obtěžující a rušící činnosti - rozumí se takové činnosti, jejichž účinky a vlivy částečně omezují a obtěžují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nebo zvláštním působením na obyvatelstvo nad míru obvyklou a přípustnou, která již byla posouzena (např. stanovením pásma hygienické ochrany) nebo která teprve musí být posouzena (např. hodnocením vlivu na životní prostředí)

obtěžující a rušící činnosti - rozumí se takové činnosti, jejichž účinky a vlivy plně nebo částečně omezují, obtěžují a ohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí zejména možností havárie, hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nebo zvláštním působením na obyvatelstvo nad míru obvyklou a přípustnou, která již byla posouzena (např. stanovením pásma hygienické ochrany) nebo která teprve musí být posouzena (např. hodnocením vlivu na životní prostředí)

3. Typy ploch

dle zastavitelnosti:

plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné)

Plochy zastavěné jsou vymezené hranicí současně zastavěného území definovaného ve smyslu §139a) stavebního zákona. Plochy zastavitelné jsou vymezeny jednak současně zastavěným územím, jednak také plochami v současnosti ještě nezastavěnými, ale k zastavění tímto územním plánem navrženými.

plochy neurbanizované (volné, krajinné, přírodní, nezastavitelné)

Nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými právními předpisy nebo v případech, které jsou taxativně stanoveny v jednotlivých regulativech.

dle funkce

plochy smíšené zástavby s převažující funkcí bydlení

plochy občanské vybavenosti

plochy sportu a rekreace

plochy výroby a podnikání

plochy ostatní

plochy zahrad a sadů

plochy orné půdy

plochy luk a pastvin

plochy lesů

plochy mezí, náletů dřevin, lada

dle charakteru:

stabilizované území - území se současným charakterem zástavby daným stávajícími funkčními a prostorovými vazbami (výška zástavby), které se nebudou podstatně měnit

rozvojové území – území navržené pro založení nových funkčních a prostorových struktur

ČÁST DRUHÁ

Regulativy

Článek 5

Urbanistická koncepce

1. Hlavní záměry rozvoje

Obec Vítějeves se bude profilovat jako obec nabízející kvalitní možnosti pro bydlení a rekreaci

Výraznou roli v rozvoji obce bude hrát čistota životního prostředí a přitažlivá okolní krajina

2. Hlavní cíle rozvoje

Budou respektovány současné hodnoty v území

Bude zajištěna dostatečná nabídka vhodných stavebních pozemků pro bydlení, služby i podnikání

Bude posilněna centrální část obce s důrazem na nabídku služeb pro turistický ruch

3. Hlavní zásady prostorového řešení

Hlavním bodem koncepce rozvoje obce je snaha o maximální možné propojení jednotlivých funkcí v rámci území. Většina současně zastavěného území je zahrnuta do ploch smíšené zástavby, kde převládá funkce bydlení, ale doporučuje se rovněž umísťování služeb, obchodu a drobné výroby. Plochy, které byly z území vyčleněny pro jinou funkci, mají specifické podmínky a jsou pro bydlení méně vhodné či zcela nevhodné.

4. Hlavní oblasti rozvoje obce

bydlení, občanská vybavenost, služby a výroba

doprava a technické vybavení

příroda a krajina

Článek 6

Funkční uspořádání území

1. Funkční členění území

Podle funkčního členění jsou v řešeném území rozlišovány:

1.  Plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné plochy)

B - plochy smíšené zástavby s převažující funkcí bydlení

Plochy nízkopodlažní zástavby s převažující funkcí individuálního bydlení v rodinných domech, s možností chovu drobného zvířectva, doplňované plochami služeb a drobných živnostenských provozoven v objektech RD, na pozemcích u rodinných domů nebo v samostatných objektech a na samostatných pozemcích. Včetně přilehlých zahrad v zastavěném území.

Stabilizované území:

B1 současná zástavba

Rozvojová území:

B2 – B5  	U hřiště I.

B6 		U řadovek

B7 		Nad bytovkou

B8 – B10 	U zahrádek

B11 		Pod lesem

B12 - B13	U hřiště II.

O - plochy občanské vybavenosti

Plochy s převažující funkcí občanské vybavenosti komerčního i nekomerčního typu – školská zařízení, církevní zařízení, sociální a zdravotní zařízení, zařízení obchodu a nevýrobních služeb.

Stabilizovaná území:

O1 Objekty občanské vybavenosti v obci

O2 Kostel a hřbitov

Rozvojová území:

O3 Rezerva pro občanskou vybavenost v centru obce

S - plochy sportu a rekreace

Plochy s převažující funkcí občanské vybavenosti komerčního i nekomerčního typu zaměřené na sport a rekreaci, plochy individuální rekreace.

Stabilizovaná území:

S1 Sportovní areál

Rozvojová území:

S2 Hřiště u školy

V - plochy výroby a podnikání

Plochy s převažující průmyslovou nebo zemědělskou výrobní funkcí, sklady, služby obtěžujícího charakteru.

Stabilizovaná území:

V1 Zemědělská farma nad obcí

Rozvojová území:

V2 – V4 Plocha pro podnikání a výrobu

T – plochy technické obsluhy území

Plochy pro technickou obsluhu území (čistírna odpadních vod, čerpací stanice apod.).

D – ostatní plochy

Plochy dopravní (místní komunikace, chodníky, parkoviště a jiné zpevněné plochy) a plochy veřejné zeleně včetně drobných staveb (boží muka, kříže, sochy, pomníky)

2. Plochy neurbanizované( nezastavěné a nezastavitelné plochy, volná krajina)

Z – plochy zahrad a sadů

Plochy ZPF - malovýrobně i velkovýrobně obhospodařované mimo zastavěné území - zahrady, sady

P – plochy orné půdy

Plochy ZPF - malovýrobně i velkovýrobně obhospodařované mimo zastavěné území - orná půda

K – plochy luk a pastvin

Plochy ZPF - malovýrobně i velkovýrobně obhospodařované mimo zastavěné území - louky a pastviny

L – plochy lesů

Plochy PUPFL – lesní porosty

M – plochy mezí, náletů dřevin, lada

Plochy neplodné půdy, mimolesní stromové, křovinné a bylinné zeleně

H – vodní plochy a toky

Otevřené vodní plochy (vodní toky, rybníky, vodní nádrže přírodní i umělé vyjma koupališť).

2. Charakteristika a regulace jednotlivých ploch

1. Plochy urbanizované

B - plochy smíšené zástavby s převažující funkcí bydlení

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkresy č.2 - Hlavní výkres a č.8 - Regulační výkres

Charakteristika

Plochy nízkopodlažní zástavby s převažující funkcí individuálního bydlení v rodinných domech, s možností chovu drobného zvířectva, doplňované plochami služeb a drobných živnostenských provozoven v objektech RD, na pozemcích u rodinných domů nebo v samostatných objektech a na samostatných pozemcích. Při změnách užívání staveb rodinných domů musí být zachována charakter rodinného domu.

Funkční využití

Přípustné je využití

bydlení individuální v rodinných domech do 1 nadzemního podlaží s možností využití podkroví, s užitkovými zahradami

bydlení v bytových domech do 1 nadzemních podlaží s možností využití podkroví, s užitkovými zahradami

drobnou občanskou vybavenost a služby v objektech RD nebo na pozemcích u rodinných domů, případně na samostatných pozemcích

nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny v objektech RD nebo na pozemcích u rodinných domů, případně na samostatných pozemcích

chov drobného zvířectva a drobná pěstitelská činnost

doprava v klidu (garážování, parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy)

Podmíněně přípustné je využití a umisťování

částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny na pozemcích u rodinných domů nebo na samostatných pozemcích

individuální rekreace v rekreačních chalupách

Nepřípustné je umisťování

rušící a obtěžující živnostenské provozovny

průmyslová výroba

zemědělská výroba, sklady a zařízení zemědělské výroby

Prostorová regulace

Stabilizované území:

B1 současná zástavba

Způsob zastavění pozemku (izolovaný dům, dvojdomek, řadový dům, společná či rozdílná stavební a uliční čára) bude přizpůsoben okolní zástavbě.

Objekt bude jednopodlažní, případně s obytným podkrovím.

Rozvojová území:

B2 – B5  	U hřiště I.

B6 		U řadovek

B7 		Nad bytovkou

B8 – B10 	U zahrádek

B11 		Pod lesem

B12 – B13	U hřiště II.

Objekt bude jednopodlažní, případně s obytným podkrovím, s možností podsklepení.

O - plochy občanské vybavenosti

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkresy č.2 - Hlavní výkres a č.8 - Regulační výkres

##### Charakteristika

Plochy s převažující funkcí občanské vybavenosti komerčního i nekomerčního typu – školská zařízení, církevní zařízení, sociální a zdravotní zařízení, zařízení obchodu a nevýrobních služeb.

Funkční využití

Přípustné je umísťování

mateřské a základní školy

domy dětí a mládeže

školní kuchyně a jídelny

ostatní zařízení související s provozem škol a školských zařízení včetně tělocvičen, školních bazénů, venkovních sportovních hřišť v rámci školních areálů apod.

konverze nevyužívaných části zařízení na bydlení

ostatní venkovní zařízení pro sport a tělovýchovu

zdravotní střediska a privátní zdravotnická zařízení a lékárny, rehabilitační střediska, dětské poradny, léčebny

domovy důchodců, penziony pro seniory, domy s pečovatelskou službou

veterinární střediska

prodejny potravin a smíšeného zboží do 100 m2 prodejních ploch, specializované prodejny, prodejny průmyslového zboží

zařízení rekreace a turistického ruchu

penziony, ubytovny, hotely

restaurace, kavárny, vinárny

úřady samosprávy, úřady státní správy

pošta

úřadovny jednotlivých správců sítí

zařízení požární ochrany,

společenské a zájmové organizace, klubovny

drobná občanská vybavenost a služby

kostely, kaple, kazatelské stanice

farní úřady a ostatní církevní úřady

služební byty správců objektů

sociální bydlení, startovací byty, obecní byty

doprava v klidu (garážování, parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy)

místní komunikace a ostatní dopravní plochy (chodníky, cyklistické stezky)

plochy veřejné zeleně

drobné objekty (kříže, pomníky, boží muka, sochy)

nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území

zařízení hřbitova (pouze pro plochu O2)

Podmíněně přípustné je umísťování

nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny

byty majitelů služeb a obchodu

Nepřípustné je umisťování

částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny

rušící a obtěžující živnostenské provozovny

průmyslová výroba a sklady

zemědělská výroba, sklady a zařízení

individuální rekreace

technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (hromadné čistírny odpadních vod)

technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (skládky)

zařízení hřbitova (mimo O2)

##### Prostorová regulace

Stabilizované území:

O1 Objekty občanské vybavenosti v obci

O2 Kostel a hřbitov

Způsob zastavění pozemku bude přizpůsoben okolní zástavbě.

Objekt bude maximálně dvoupodlažní, případně s využitým podkrovím.

Objem a velikost objektů bude posuzován individuálně, dle umístění a vlivu na okolí

Rozvojová území:

O3 Rezerva pro občanskou vybavenost v centru obce

Objekt bude maximálně dvoupodlažní, případně s využitým podkrovím.

Objem a velikost objektů bude posuzován individuálně, dle umístění a vlivu na okolí

S - plochy sportu a rekreace

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkresy č.2 - Hlavní výkres a č.8 - Regulační výkres

Charakteristika

Plochy s převažující funkcí občanské vybavenosti komerčního i nekomerčního typu zaměřené na sportovní a rekreační aktivity, plochy hromadné i individuální rekreace

Funkční regulace

venkovní otevřené sportovní plochy (dětská hřiště, tenisové kurty, hřiště na kopanou, hřiště pro házenou, odbíjenou, košíkovou apod.)

ostatní venkovní zařízení pro sport a rekreaci

koupaliště

objekty pro sport a rekreaci

zařízení rekreace a turistického ruchu

penziony, ubytovny, hotely

restaurace, kavárny, vinárny, občerstvení

společenské a zájmové organizace, klubovny

drobná občanská vybavenost a služby

služební byty správců objektů

doprava v klidu (garážování, parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy)

místní komunikace a ostatní dopravní plochy (chodníky, cyklistické stezky)

plochy veřejné zeleně

plochy izolační a vnitroareálové zeleně

drobné objekty (kříže, pomníky, boží muka, sochy)

nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území

Podmíněně přípustné je umísťování

nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny

Nepřípustné je umisťování

částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny

rušící a obtěžující živnostenské provozovny

průmyslová výroba a sklady

zemědělská výroba, sklady a zařízení

technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (hromadné čistírny odpadních vod)

technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (skládky)

##### Prostorová regulace

Stabilizovaná území i rozvojová území:

S1 Sportovní areál

S2 Hřiště u školy

Způsob zastavění pozemku bude přizpůsoben okolní zástavbě

Objem a velikost i tvar objektů bude posuzován individuálně, dle umístění a vlivu na okolí

V - plochy výroby a podnikání

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkresy č.2 - Hlavní výkres a č.8 - Regulační výkres

Charakteristika

Plochy určené pro produkční funkci, s převažujícím charakterem hromadné, tovární a velkosériové výroby, které svým objemem a charakterem obtěžují nebo částečně obtěžují okolí, a jsou určené zejména pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, sklady, skladové hospodářství a navazující výrobní zázemí a technická zařízení.

Funkční využití

Přípustné je umísťování

produkční stáje pro chov zvířat, přičemž způsob a objem chovaných zvířat nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí ochranného pásma (PHO)

posklizňové linky rostlinné výroby

sušárenská zařízení

výrobny krmných směsí

opravny a služby zemědělské techniky

nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny

částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny

vzorkové prodejny a zařízení odbytu

sklady a pomocné provozy

podniková administrativa

služební byty správců objektů nebo nezbytného technického personálu

zařízení veřejného stravování (bufety, občerstvení)

stavby a zařízení technické vybavenosti zajišťující obsluhu areálů a zařízení

vnitroareálové čerpací stanice pohonných hmot

zařízení požární ochrany

odstavné zpevněné plochy

hromadná parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky

technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod)

technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (s výjimkou skládek)

veřejná a vnitroareálová zeleň

umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru, požární nádrže)

plochy izolační a vnitroareálové zeleně

Podmíněně přípustné je umísťování

rušící a obtěžující živnostenské provozovny

zdravotní střediska a privátní zdravotnická zařízení - pouze v rámci areálů průmyslové výroby

prodejny potravin a smíšeného zboží - pouze v rámci areálů průmyslové výroby

prodejny průmyslového zboží

sběrny druhotných surovin

Nepřípustné je umisťování

individuální bydlení s výjimkou bydlení vlastníků areálů a služebních bytů správců objektů nebo nezbytného technického personálu

nové objekty hromadného bydlení v bytových domech, s výjimkou bydlení nezbytného technic-kého personálu

školská zařízení s výjimkou učňovských dílenských zařízení

individuální rekreace

##### Prostorová regulace

Stabilizovaná území i rozvojová území:

V1 Zemědělská farma nad obcí

V2 – V4 Plocha pro podnikání a výrobu

Způsob zastavění pozemku bude přizpůsoben okolní zástavbě

Objem a velikost i tvar objektů bude posuzován individuálně, dle umístění a vlivu na okolí

T – plochy technické obsluhy území

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkresy č.2 - Hlavní výkres a č.8 - Regulační výkres

Charakteristika

Plochy pro technickou obsluhu území (čistírna odpadních vod, čerpací stanice apod.).

##### Funkční využití

Přípustné je umísťování

zařízení pro zabezpečování zásobování pitnou vodou (vodní zdroje, úpravny vody, přívodní a distribuční rozvody vodovodu, vodojemy, čerpací a přečerpávací stanice, přerušovací komory, AT stanice ad.)

zařízení sloužící pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod (stoková síť, objekty na stokové síti, přečerpávací stanice, čistírny odpadních vod, ad.)

zařízení sloužící pro zabezpečování přívodu a rozvodu zemního plynu (VTL, STL, NTL), regulační stanice plynu (VTL/STL, STL/NTL), plynárenská zařízení sloužící k uskladňování energetických plynů (plynojemy, podzemní zásobníky plynu) ad.

zařízení požární ochrany

zařízení spojů (podzemní a nadzemní radioreléová vedení, síťové rozvaděče, telefonní ústředny, zařízení pro hromadný příjem TV signálu, včetně satelitního, rozvody kabelové televize apod.)

zařízení požární ochrany

zařízení pro shromažďování tuhého domovního odpadu

účelové komunikace zpevněné (vnitroareálové, zvláštní)

doprava v klidu (parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy)

plochy izolační a vnitroareálové zeleně

nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území

zařízení požární ochrany

umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru)

technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (s výjimkou skládek)

Nepřípustné je umísťování

všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby přípustné

D – ostatní plochy

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkresy č.2 - Hlavní výkres a č.8 - Regulační výkres

Charakteristika

Plochy dopravní (místní komunikace, chodníky, parkoviště a jiné zpevněné plochy) a plochy veřejné zeleně včetně drobných staveb (boží muka, kříže, sochy, pomníky)

Funkční využití

Přípustné je umísťování

zařízení sloužící motorovou dopravu, odstavné pruhy a přilehlá parkovací stání, která nejsou samostatnými parkovišti

místní komunikace

pěší komunikace a chodníky

cyklistické komunikace a stezky

plochy sloužící pro parkování a odstavování všech silničních vozidel pro motorovou dopravu (osobní a dodávkové automobily a jednostopá vozidla; nákladní a speciální automobily a autobusy; traktory a samojízdné pracovní stroje)

plochy veřejné a izolační zeleně

prvky drobného mobiliáře (lavičky, osvětlení apod.)

drobné objekty (kříže, pomníky, boží muka, sochy)

objekty drobných služeb (kiosky, autobusové čekárny apod.)

dětská hřiště, malé sportovní plochy

nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území

vedení nezbytných inženýrských sítí a zařízení v silničních tělesech

Nepřípustné je umísťování

všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby přípustné nebo podmíněně přípustné

2. Plochy neurbanizované

Z – plochy zahrad a sadů

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č.2 - Hlavní výkres

Charakteristika

Tyto plochy zahrnují zahrady a záhumenky, které se nacházejí v přímé návaznosti na zastavěné území sídel. Mají doplňkový charakter zemědělské produkce. Jsou dobře udržovány a ošetřovány a tvoří velmi důležitý přechodový prvek mezi urbanizovanými plochami a velkovýrobně obhospodařovanými plochami luk a pastvin.

Funkční využití

Přípustné způsoby využívání

stávajícím způsobem s cílem zajišťování zemědělské produkce malých a drobných soukromých zemědělských subjektů

drobná pěstitelská činnost

u stávajících zahrad a sadů doplňování a obnova stromových výsadeb

při pozemkových úpravách vyčlenit vybrané plochy zemědělského půdního fondu pro vytvoření a doplnění prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční prvky)

Podmíněně přípustné způsoby využívání

výstavba zemědělských staveb (v případě, že se nejedná o podnikatelskou zemědělskou činnost provozovanou na základě živnostenského oprávnění), sloužící prokazatelně pro zabezpečování zemědělské produkce

výstavba nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

Nepřípustné způsoby využívání

zřizování zahrádkářských a rekreačních lokalit včetně výstavby zahradních domků

všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby přípustné, podmíněně přípustné

P – plochy orné půdy

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č.2 - Hlavní výkres

Charakteristika

Plochy mají rozhodující podíl zastoupení zemědělských kultur zaměřených na tržní produkci, včetně nezpevněných polních cest a ostatních zařízení, odvodňovacích kanálů apod.

Funkční využití

Přípustné způsoby využívání

stávajícím způsobem s cílem snižování množství dodatkové energie (hnojení)

vytváření protierozních prvků (meze, zatravněné průlehy apod.) včetně vysazování větrolamů

rozdělování obhospodařovaných ploch na menší celky s možností vytváření nových přístupových polních cest

extenzivně využívané nebo nevyužívané plochy ZPF (např. na svazích, malých a roztříštěných plochách) převádět do kategorie trvalých travních porostů (louky, pastviny) případně některé vhodné plochy zalesnit

při pozemkových úpravách vyčlenit vybrané plochy zemědělského půdního fondu pro vytvoření a doplnění prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční prvky)

vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci

Podmíněně přípustné způsoby využívání

nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

Nepřípustné způsoby využívání

jakákoliv stavební činnost s výjimkou zemědělské a účelové výstavby sloužící pro zabezpečování zemědělské produkce a výstavby nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení tech. vybav.

oplocování volné krajiny

výsadba a pěstování nevhodných plodin na erozně ohrožených plochách

vytváření a zcelování nových ploch orné půdy na erozně ohrožených plochách

rušení a likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků

rušení stávajících polních cest

K – plochy luk a pastvin

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č.2 - Hlavní výkres

Charakteristika

Plochy luk a pastvin, extenzivně využívaných v zemědělské produkci

Funkční využití

Přípustné způsoby využívání

stávajícím způsobem bez dodávání dodatkové energie (hnojení)

vytváření protierozních prvků

rozdělování obhospodařovaných ploch na menší celky s možností vytváření nových přístupových polních cest

při pozemkových úpravách vyčlenit vybrané plochy zemědělského půdního fondu pro vytvoření a doplnění prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční prvky)

vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci

Podmíněně přípustné způsoby využívání

nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

Nepřípustné způsoby využívání

jakákoliv stavební činnost s výjimkou zemědělské a účelové výstavby sloužící pro zabezpečování zemědělské produkce a výstavby nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení tech. vybav.

oplocování volné krajiny

výsadba a pěstování nevhodných plodin na erozně ohrožených plochách

rušení a likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků

rušení stávajících polních cest

L – plochy lesů

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č.2 - Hlavní výkres

Charakteristika

Lesní porosty v souvislých celcích i osamělé lesní segmenty v zemědělsky využívané krajině plní ekologicko stabilizační a hospodářskou funkci. Hospodaření v lesích se řídí zvláštními předpisy na základě zpracovaného lesního hospodářského plánu ve smyslu zákona o lesích a změně a doplnění některých zákonů. Všechny lesní porosty jsou zároveň významnými krajinnými prvky.

##### Funkční využití

Přípustné způsoby využívání

dosavadní využívání lesů podle funkce (hospodářská, ochranná; lesy zvláštního určení)

dosadba a obnova stávajících ploch

zásady mající výchovný charakter

mýtní těžba (včetně předmýtní a nahodilé) v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem

začlenění vybraných ploch do územního systému  ekologické stability

Podmíněně je přípustné umísťování

nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

výstavba ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa

Nepřípustné způsoby využívání

intenzívní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva, pokud tato není v souladu s lesním hospodářským plánem a lesními hospodářskými osnovami

holosečné způsoby zásahů do lesních pozemků s výjimkou mimořádných těžeb

výsadba typově a druhově nepůvodních dřevin

jakákoliv výstavba vyjma nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

zakázané činnosti ve smyslu zákona o lesích (např. provádění terénních úprav, narušování půdního krytu, jízda a stání motorovými vozidly, narušování vodního režimu, znečišťování lesů odpady a odpadky ad.)

M – plochy mezí, náletů dřevin, lada

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č.2 - Hlavní výkres

Charakteristika

Tyto plochy jsou tvořeny veškerou mimolesní stromovou, křovinnou i bylinnou zelení (remízky a náletová zeleň, mezní porosty, aleje, stromořadí, větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél toků, solitérní a rozptýlená zeleň, lada apod.). Plochy krajinné zeleně jsou důležitými ekologicko stabilizačními prvky.

##### Funkční využití

Přípustné způsoby využívání

dosavadní extenzívní (nehospodářské) využívání

zásahy mající výchovný charakter

začlenění vybraných ploch do územního systému ekologické stability

Podmíněně je přípustné umísťování

dosadba stávajících ploch s cílem převodu ploch na lesní půdní fond

nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

Nepřípustné způsoby využívání

intenzívní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva

holosečné způsoby výchovných zásahů

výsadba typově a druhově nepůvodních dřevin

jakákoliv výstavba vyjma vedení liniových staveb technické infrastruktury

přeměna na zemědělský půdní fond

H – vodní plochy a toky

Územní rozsah omezení

je vymezen v grafické části dokumentace: výkres č.2 - Hlavní výkres

Charakteristika

Vodní plochy a nádrže patří k hlavním vodohospodářským opatřením pro úpravu odtokových poměrů. Slouží k akumulaci vody, zvýšení nízkých průtoků a k zachycení povodňových průtoků. Zároveň jsou i významnými krajinotvornými prvky a základními hygienickými a estetickými činiteli tvorby životního prostředí.

Funkční využití

Přípustné způsoby využívání

přirozené, upravené, umělé vodní toky

přirozené, upravené, umělé vodní plochy

stávající vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)

stavby a zařízení pro chov ryba zařízení pro rybaření

rekreační využití

Přípustné způsoby využívání

umisťování nových vodohospodářských staveb a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)

výstavba nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

Nepřípustné způsoby využívání

zmenšování nebo rušení stávajících vodních ploch a vysušování mokřadů navazujících na tyto plochy

jakákoliv výstavba (vyjma nezbytných vodohospodářských staveb a zařízení, zejména v návaznosti na protipovodňovou ochranu)

Článek 7

Uspořádání dopravy a technické infrastruktury

Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury jsou stanoveny v grafické části územního plánu ve výkresech č. 4 „Doprava“, č. 5 „Zásobování el. energií a plynem“a č. 6 „Vodní hospodářství a kanalizace“ a v textové části v kap. 2.5.

Článek 8

Limity využití území, záplavová území

1.	Budou respektována navržená ochranná pásma :

PHO liščí farmy (250m)

OP čistírny odpadních vod (50 m)

Článek 9

Územní systém ekologické stability

1.	Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkrese č. 2 „Hlavní výkres“ a popsán v textové části v kapitole 2.6.2.

2.	Respektovat ochranu přírody a krajiny v souladu splatnými předpisy. Bude respektován přírodní charakter krajiny.

3.	Bude respektován návrh řešení ÚSES - územního systému ekologické stability.

ČÁST TŘETÍ

Veřejně prospěšné stavby, asanace

Článek 10

Vymezení veřejně prospěšných staveb

1.	Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v grafické části dokumentace v samostatném výkrese č.6 – Veřejně prospěšné stavby a také v dalších výkresech řešících problematiku jednotlivých vedení a zařízení inženýrských sítí a technické infrastruktury: výkresy č. 3 – Doprava, č.4 Zásobování el. energií a plynem, č. 5 Vodní hospodářství, kanalizace.

Návrh veřejně prospěšných staveb zahrnuje výstavbu, v níž je specifikován a preferován veřejný zájem. Jsou to:

## Občanská vybavenost

1. vybudování občanské vybavenosti

2. vybudování sportovního areálu

## Dopravní zařízení – doprava v klidu

3. vybudování parkovacích stání – 5x

4. vybudování parkovacích stání – 10x

5. vybudování parkovacích stání – 6x

6. vybudování parkovacích stání – 15x

## Inženýrské sítě

7. vybudování trafostanice TS5 včetně přívodního vedení VN 22 kV

8. přeložení trafostanice TS6 včetně části vedení VN 22 kV

9. prodloužení STL plynovodní sítě – lokalita B2, B3

10. prodloužení STL plynovodní sítě – lokalita B4, B5

11. prodloužení STL plynovodní sítě – lokalita B6

12. prodloužení STL plynovodní sítě – lokalita B7

13. prodloužení STL plynovodní sítě – lokalita B8

14. prodloužení STL plynovodní sítě – lokalita B9, B10

15. prodloužení STL plynovodní sítě – lokalita B11

16. vybudování vodovodního řadu – lokalita B4, B5

17. vybudování vodovodního řadu – lokalita B2

18. vybudování vodovodního řadu – lokalita B3

19. vybudování vodovodního řadu – lokalita B6

20. vybudování vodovodního řadu – lokalita B6

21. vybudování vodovodního řadu – lokalita V4

22. vybudování čerpací stanice pro posílení tlaku vody v lokalitě B8, B9, B10

23. vybudování vodovodního řadu – lokalita B8, B10

24. vybudování vodovodního řadu – lokalita B9, B10

25. vybudování vodovodního řadu – lokalita B11

26. vybudování čistírny odpadních vod

27. vybudování výtlačné stoky splaškové kanalizace vč. čerpací stanice – lokalita B5

28. vybudování výtlačné stoky splaškové kanalizace vč. čerpací stanice – lokalita B2

29. vybudování stoky gravitační splaškové kanalizace – lokalita B2

30. vybudování stoky gravitační splaškové kanalizace – lokalita B4

31. vybudování stoky gravitační splaškové kanalizace – lokalita B6

32. vybudování stoky gravitační splaškové kanalizace – lokalita V4

33. vybudování stoky gravitační splaškové kanalizace – lokalita B7

34. vybudování stoky gravitační splaškové kanalizace – lokalita B8

35. vybudování stoky gravitační splaškové kanalizace – lokalita B9, B10

36. vybudování stoky gravitační splaškové kanalizace – lokalita B11

37. vybudování splaškové kanalizace ve stávající zástavbě

## Dopravní zařízení

38. vybudování místní zklidněné komunikace – lokalita B4, B5

39. vybudování místní zklidněné komunikace – lokalita B3

40. vybudování místní zklidněné komunikace – lokalita B6

41. vybudování místní obslužné komunikace – lokalita V4

42. vybudování místní zklidněné komunikace – lokalita B7

43. vybudování místní obslužné komunikace

44. vybudování místní zklidněné komunikace – lokalita B8

45. vybudování místní zklidněné komunikace – lokalita B9, B10

46. vybudování místní zklidněné komunikace – lokalita B11

47. rozšíření komunikace III. třídy č. 3642

48. vybudování chodníků v zastavěném území obce podél komunikace III. třídy č. 3642

49. vybudování chodníků podél komunikace II. třídy č. 364

50. vybudování chodníků – lokalita B2, B3, B4, B5, B12, B13

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

Článek 11

Změny územního plánu

1. 	Návrhy na pořizování změn závazné části Územního plánu obce Vítějeves, dodané s dostatečným předstihem, budou shromaždovány, vyhodnocovány a zpracovány tak, aby mohly být předloženy Zastupitelstvu obce Vítějeves k přijetí usnesení - rozhodnutí o schválení či neschválení pořízení, jedenkrát za dva roky, na jeho posledním zasedání v každém sudém roce.

2. 	V odůvodněných případech může být návrh na pořízení změny závazné části Územního plánu obce Vítějeves předložen na zasedání Zastupitelstva i v jiném termínu, dle konkrétní situace. V těchto případech se bude zpravidla jednat o pořízení změn závazné části Územního plánu obce Vítějeves z vlastního podnětu pořizovatele.

Článek 12

Uložení dokumentace

Schválená dokumentace územního plánu je uložena na Obecním úřadu ve Vítějevsi, na Stavebním úřadu Březová nad Svitavou a poskytne se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností – MěÚ Svitavy a Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Článek 13

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyvěšení na úřední desce ObÚ Vítějeves tj.

3. září 2005.

starosta 									místostarosta