# Příloha č. 5

Technická specifikace dodávky – část 2

Štěpkovač

Štěpkovač větví je strojní zařízení sloužící k drcení větví, dřeva a dřevního odpadu na štěpky vhodné ke spalování nebo kompostování. Drtič větví bere větve s listím, jehličím, rozvětvené, suché, mokré, vezme i desky a trámy.

Požadavky na pořizovaný štěpkovač:

- Poháněný hřídelem traktoru

- Počet nožů 4

- Průměr štěpkovaného materiálu max. 17 cm

- Výkon min. 4-8 m3/hod.

- S hydraulicky poháněným vkládacím válcem

- Hmotnost max. 550 kg

- Velikost vstupního otvoru max. 20x20 cm

- Otáčky hřídele 540-1000 ot/min.